## Slide 1
建设用地适宜性评价
选取高程、坡度地形评价因子。

## Slide 2
建设用地适宜性评价
对评价因子分级打分，叠加分级结果进行综合评价
高程分级：自然断点法分为5级（22.8-63.3m；63.3-114.9m；114.9-184.1m；184.1-260.1m；260.1-380.1m）。参与适宜性计算时，低海拔段赋分高（最低级5分）、高海拔段赋分低（最高级1分）。 坡度分级：与适宜性评价统一，按坡度区间赋分——5°以下5分、5–10°为4分、10–15°为3分、15–25°为2分、25°以上1分。
高程分级图
+
坡度分级图
建设用地适宜性评价（叠加结果）

## Slide 3
建设用地适宜性评价
地块适宜建设区域约为595.03公顷（约占63.9%）
——对多个图层综合叠加结果进行进一步分类，划定不适宜建设、限制建设、较适宜建设、适宜建设四类。
分级 | 栅格数 | 占比% | 面积㎡ | 亩
适宜建设 | 7792 | 47.7 | 4444015 | 6665.99
较适宜建设 | 2641 | 16.2 | 1506243 | 2259.35
限制建设 | 3609 | 22.1 | 2058323 | 3087.47
不适宜建设 | 2277 | 14.0 | 1298642 | 1947.95
合计 | 16319 | 100.0 | 9307222 | 13960.76
建设用地适宜性评价